##### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

##### «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА»

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации на право проведения

негосударственной экспертизы проектной документации РОСС RU.0001.610138)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Центр экспертиз проектов

строительства»

_____________В. Б. Глушков « 31 » мая 2018 г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

| № | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 7 | - | 1 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Объект капитального строительства:

«Жилой дом поз. 6 в составе жилого комплекса поз. Л3.3 с инженерно-техническим обеспечением в составе 3 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного

и социального назначения».

(Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы).

Объект экспертизы:

Проектная документация.

г. Саранск 2018 г.

1. Общие положения.

1.1. Основание для проведения экспертизы.

1.1.1. Заявление заказчика АО «Финансово-строительная компания «Лада-Дом» о проведении повторной экспертизы проектной документации от 29.05.2018 г.

1.1.2. Договор № 27/18 на оказание услуг по проведению повторной экспертизы проектной документации «Жилой дом поз. 6 в составе жилого комплекса поз. Л3.3 с инженерно-техническим обеспечением в составе 3 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения». Шифр представленной проектной документации 323/15-Л3.3.6.

1.2. Сведения об объекте экспертизы.

Проектная документация объекта капитального строительства «Жилой дом поз. 6 в составе жилого комплекса поз. Л3.3 с инженерно-техническим обеспечением в составе 3 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения» рассмотрена ООО «Центр экспертиз проектов строительства» и положительным заключением № 13-2-1-2-0036-18 от  24 апреля  2018 г. рекомендована к утверждению для реализации в установленном порядке.  Повторная экспертиза проведена из-за уточнения в технико-экономических показателях значения общей площади здания.

Объектом экспертизы является проектная документация на объект капитального строительства: «Жилой дом поз. 6 в составе жилого комплекса поз. Л3.3 с инженерно-техническим обеспечением в составе 3 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения», шифр 323/15-Л3.3.6:

1. Раздел 1 - Пояснительная записка (ПЗ).

2. Раздел 2 - Схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ).

3. Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Центр Экспертиз Проектов Строительства» по разделам проектной документации № 13-2-1-2-0036-18 от  24.04.2018 г.

4. Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Мордовский институт негосударственной экспертизы» по инженерным изысканиям № 13-2-1-1-0057-18 от 20.04.2018 г.

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства.

| 1.3.1. Наименование объекта: | Жилой дом поз. 6 в составе жилого комплекса поз. Л3.3 с инженерно-техническим обеспечением в составе 3 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения. |
| --- | --- |
| 1.3.2. Место расположения объекта: | РФ. Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы. |

1.3.3. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:

| № п.п. | Наименование показателей | Единица изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этажность | эт. | 8 | 8 жилых этажей (без учета технического подполья) |
| 2. | Количество этажей | эт. | 9 | с учетом технического подполья |
| 3. | Площадь застройки | м2 | 815,00 |  |
| 4. | Общая площадь здания | м2 | 5515,00 |  |
| 5. | Площадь квартир (без учета лоджий, балконов) | м2 | 3799,80 |  |
| 6. | Общая площадь квартир (с учетом лоджий к=0,5; балконов к=0,3) | м2 | 3933,30 |  |
| 7. | Строительный объём здания: - в т. ч. выше отм. 0,000 - в т. ч. ниже отм. 0,000 | м3 м3 м3 | 22158,00 20169,00 1989,00 |  |
| 8. | Количество квартир в здании: - в т. ч. 1 - комнатных - в т. ч. 2 - комнатных | шт. шт. шт. | 88 53 35 |  |

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства:

- вид - новое строительство.

- функциональное назначение - жилое здание.

- характерные особенности - объект непроизводственного назначения.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:

| 1.5.1. Генеральный проектировщик: Генеральный директор: | ООО «Проджэкт Мейкерс». Свидетельство № П.037.63.484.05.2016 от 26.05.2016 г. Юридический/фактический адрес: 445031, РФ. Самарская область, г. Тольятти, ул. Южное шоссе, дом 79, этаж 3, офис 5. Тел: 8(8482) 21-20-20. П. В. Полевой. |
| --- | --- |
| 1.5.2. Инженерные изыскания: Директор: Директор: | ООО «ГеоНика». Свидетельство № 0067.05-2010-6321188531-И-008, от 16.01.2014 г. Юридический/фактический адрес: 445011. РФ. Самарская область, г. Тольятти, бульвар Молодежный, дом 4, кв. 15. Тел.: 8 (8482) 31-80-80. Хабибрахимов Г. Н. ООО «ГеоСтрой». Свидетельство № 0042.02-2010-6322042849-И-008 от 02.09.2014 г. Юридический/фактический адрес: 445017. РФ. Самарская область, г. Тольятти,, бульвар Молодежный, дом 15, офис 1035. Тел.: 8 (8482) 36-33-04. Шумский И. В. |

1.6.  Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике:

| 1.6.1. Застройщик: Генеральный директор: 1.6.2. Заявитель: | АО «Финансово-строительная компания «Лада-Дом». Юридический/фактический адрес: 445030. РФ. Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 47А. Тел/факс. 8(8482) 77-88-77. Бартоломеев В. Ю. АО «Финансово-строительная компания «Лада-Дом». |
| --- | --- |

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика:

-  доверенность АО «Финансово-строительная компания  «Лада-Дом» выданная инженеру Осиповой Наталье Александровне о праве представлять интересы заказчика АО «ФСК «Лада-Дом».

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы.

Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства.

1.9.1. Источник финансирования:                                            собственные средства.

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика.

Иные сведения не предоставлялись.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации.

2.1.  Основания для выполнения инженерных изысканий.

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Мордовский институт негосударственной экспертизы» по инженерным изысканиям № 13-2-1-1-0057-18 от 20 апреля 2018 г.

2.2. Основания для разработки проектной документации.

2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку проектной документации.

- техническое задание на разработку проектной документации по объекту «Жилой дом поз. 6 в составе жилого комплекса поз. Л3.3 с инженерно-техническим обеспечением в составе 3 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения».

- дополнение к техническому заданию на разработку проектной документации по объекту «Жилой дом поз. 6 в составе жилого комплекса поз. Л3.3 с инженерно-техническим обеспечением в составе 3 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения».

- договор №ЛД-29/16 от 01 ноября 2016 года  на разработку проектной документации;

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- градостроительный план земельного участка № RU63302000-0000000000002875, подготовленный 28.02.2018 г. заместителем главы администрации по имуществу и градостроительству городского округа Тольятти Андреяновым В.Б. Кадастровый номер земельного участка 63:09:0101183:9219;

- градостроительный план земельного участка № RU63302000-0000000000002877, подготовленный 28.02.2018 г. заместителем главы администрации по имуществу и градостроительству городского округа Тольятти Андреяновым В.Б. Кадастровый номер земельного участка 63:09:0101183:9230;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 63-00-102/17-880481 от 04.09.2017 г. Кадастровый номер земельного участка 63:09:0101183:9219, номер кадастрового квартала 63:09:0101183. Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 63-00-102/17-880478 от 04.09.2017 г. Кадастровый номер земельного участка 63:09:0101183:9230, номер кадастрового квартала 63:09:0101183. Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области;

- договор аренды земельного участка № 3675 от 22.09.2017 г. с кадастровым номером земельного участка 63:09:0101183:9219;

- акт приема-передачи земельного участка от 22.09.2017 г. к договору аренды № 3675 от 22.09.2017 г.;

- договор аренды земельного участка № 3686 от 22.09.2017 г. с кадастровым номером земельного участка 63:09:0101183:9230;

- акт приема-передачи земельного участка от 22.09.2017 г. к договору аренды № 3686 от 22.09.2017 г.

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

- технические условия для присоединения к электрическим сетям № ЭС 19-03-15 от 02.03.2015 г. (приложение №1 к договору № 074-15-ТП от 13.03.2015 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям). Выданы ЗАО «Энергетика и Связь Строительства»;

- дополнительное соглашение № 5 от 10.02.2017 г. к Договору № 074-15-ТП от 21.04.2015 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Выданы ЗАО «Энергетика и Связь Строительства»;

- изменения № 1 в Технические условия № ЭС 19-03-15 на технологическое присоединение электроустановок АО «Финансово-строительная компания «Лада-Дом» к электрическим сетям ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 5 от 10.02.2016 г., приложение № 1А к договору № 074-15-ТП от 21.04.2015 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Выданы ЗАО «Энергетика и Связь Строительства»;

- дополнительное соглашение № 6 от 30.03.2017 г. к договору № 074-15-ТП от 21.04.2015 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Выдано ЗАО «Энергетика и Связь Строительства»;

- технические условия подключения № 449/02888 от 14.06.2017 г, выданные филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс»;

- корректировка условий подключения №449/02888 от 14.06.2017 г. - №449/05157 от 02.11.2017 г., выданные филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс»;

- технические условия № 2493 от 22.02.2018 г. на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, выданные ОАО «ТЕВИС».

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования.

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации №527 от 26 февраля 2018 года ООО «Проджэкт Мейкерс».

3. Описание рассмотренной документации (материалов).

3.1. Описание результатов инженерных изысканий.

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Мордовский институт негосударственной экспертизы» по инженерным изысканиям № 13-2-1-1-0057-18 от 20 апреля 2018 г.

3.2. Описание технической части проектной документации.

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации.

1. Раздел 1 - Пояснительная записка (ПЗ).

2. Раздел 2 - Схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ).

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов.

3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка.

3.2.2.1.1. Генеральный план и благоустройство.

Место, отведенное для строительства жилого дома, располагается по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, юго-восточнее улицы 40 лет Победы.

Благоустройство территории жилого дома, предусматривает обустройство зоны застройки, устройством стоянок автотранспорта, выбор малых архитектурных форм, а также озеленение территории.

Проектной документацией предусмотрена инженерная подготовка территории в следующих мероприятиях:

- выполняется срезка растительного плодородного грунта, мощностью слоя 0,3 м.;

- паводковые и поверхностные воды отводятся с покрытий решениями по вертикальной планировке в проектируемую ливневую канализацию.

Обустройство зоны застройки предусматривает устройство вокруг здания отмостки, устройство проездов транспорта с тротуаром, устройством стоянок автотранспорта, устройство детской площадки, спортивной площадки, площадки для мусоросборного контейнера в условной границе проектирования, площадки для отдыха взрослого населения, установку урн для сбора мусора у входов в здания, посадку деревьев, кустарников, устройство газонов.

Заезд и выезд автомашин на территорию предусмотрено осуществлять с существующего внутриквартального проезда.

В целях обеспечения доступа в каждую квартиру пожарных подразделений, в случае пожара, вокруг здания предусмотрена возможность для подъезда пожарных машин.

Покрытие проездов предусмотрено из монолитного цементобетона и из дорожных плит по серии 3.503-17 с покрытием из фигурных плит. Покрытие, площадок предусмотрено из асфальтобетона с безопасным покрытием «Мастерфайбрспорт» и из фигурных плит. Покрытие стоянок, тротуаров предусмотрено из фигурных плит. Проезды и тротуары предусмотрено выполнить с бортовыми камнями.

Прокладку инженерных коммуникаций предусмотрено вести с максимальным сохранением зеленых насаждений и благоустройства.

Инсоляция жилых помещений квартир выдержана в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий» для центральной зоны, т. е. не менее 2 часов непрерывной инсоляции жилых помещений.

Противопожарные требования к генеральному плану.

Подъезд пожарных автомобилей к каждому зданию предусмотрен в соответствии с требованиями пунктов 8.1 - 8.4, СП 4.13130.2013.

Ширина проезда для пожарной техники предусмотрена в соответствии с требованиями пункта 8.6, СП 4.13130.2013.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены проектируемого здания предусмотрено в соответствии с требованиями пункта 8.8, СП 4.13130.2013. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники предусмотрено с учетом нагрузки от пожарных автомобилей.

Санитарные требования к генеральному плану.

Для автостоянок постоянного хранения автомашин санитарные разрывы выполнены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями на 25 апреля 2014 года), а также таблице 10, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для гостевых автостоянок разрывы, согласно требованиям пункта 7.1.12 примечания 11 к таблице 7.1.1, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями на 25 апреля 2014 года) не устанавливаются.

3.2.2.1.2. Организация рельефа.

План организации рельефа выполнен на основании топографической съемки М 1:500.

Вертикальную планировку предусмотрено осуществить методом «красных» горизонталей. Красные (проектные) горизонтали даны через 0,1 м, существующие - через 0,5 м. При вертикальной планировке территории создан рельеф, благоприятствующий размещению и строительству жилого дома и площадок, обеспечены нормативные продольные и поперечные уклоны поверхностей площадок, проездов и тротуаров. Поперечные уклоны по проездам и тротуарам предусмотрены 0,02. Поперечные профили проездов и тротуаров предусмотрены односкатными.

Поверхность большей части площадки ровная, с абсолютными отметками в пределах 96,30-97,80 м.

Организация рельефа увязана с существующей соседней территорией.

Отвод поверхностных стоков предусмотрено осуществлять по лоткам проектируемых проездов со сбросом в проектируемую ливневую канализацию.

3.2.2.1.3. Озеленение участка.

Планом озеленения предусмотрено:

- устройство газонов;

- посадка деревьев и декоративного кустарника.

# 3.2.2.1.4. Благоустройство территории участка.

# Планом благоустройства предусмотрено:

# - устройство площадки для отдыха;

# - устройство детской площадки;

# - устройство спортивной площадки;

# - площадка с контейнером для сбора уличного мусора и смета и местом для сбора крупногабаритного мусора;

# - установка малых архитектурных форм.

# 3.2.2.1.5. Технико-экономические показатели по генплану.

| Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границе участка Площадь застройки в границе участка Площадь покрытий (в т. ч. отмостки) в границе участка Площадь озеленения в границе участка | га м2 м2 м2 | 0,3954 815,00 1298,00 1841,00 |

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы.

В процессе проведения экспертизы в проектную документацию изменения не вносились

4. Выводы по результатам рассмотрения.

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации.

4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации

4.1.1.1. Рассмотренная проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий, ранее утверждённых положительным заключением ООО «Мордовский институт негосударственной экспертизы» № 13-2-1-1-0057-18 от 20 апреля 2018 г.

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации.

4.1.2.1. Техническая часть рассмотренных разделов проектной документации «Жилой дом поз. 6 в составе жилого комплекса поз. Л3.3 с инженерно-техническим обеспечением в составе 3 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения», разработана в соответствии с исходными данными, позволяет произвести общую оценку долгосрочных последствий строительства и обеспечивает конструкционную надёжность на период производства работ и расчётный срок эксплуатации объекта.

4.1.2.2 Соответствие проектной документации действующим нормам и правилам проектирования удостоверено подписью главного инженера проекта Лазуковой Е. В.

4.2. Общие выводы.

Рассмотренная проектная документация, шифр 323/15-Л3.3.6 «Жилой дом поз. 6 в составе жилого комплекса поз. Л3.3 с инженерно-техническим обеспечением в составе 3 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения» соответствует требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

Настоящее положительное заключение является результатом повторной негосударственной экспертизы разделов проектной документации по объекту «Жилой дом поз. 6 в составе жилого комплекса поз. Л3.3 с инженерно-техническим обеспечением в составе 3 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения», имеющей положительные заключения негосударственной экспертизы «Центра экспертиз проектов строительства», город Саранск, по проектной документации № 13-2-1-2-0036-18 от  24 апреля  2018 г.

Технико-экономические показатели:

| № п.п. | Наименование показателей | Единица изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этажность | эт. | 8 | 8 жилых этажей (без учета технического подполья) |
| 2. | Количество этажей | эт. | 9 | с учетом технического подполья |
| 3. | Площадь застройки | м2 | 815,00 |  |
| 4. | Общая площадь здания | м2 | 5515,00 |  |
| 5. | Площадь квартир (без учета лоджий, балконов) | м2 | 3799,80 |  |
| 6. | Общая площадь квартир (с учетом лоджий к=0,5; балконов к=0,3) | м2 | 3933,30 |  |
| 7. | Строительный объём здания: - в т. ч. выше отм. 0,000 - в т. ч. ниже отм. 0,000 | м3 м3 м3 | 22158,00 20169,00 1989,00 |  |
| 8. | Количество квартир в здании: - в т. ч. 1 - комнатных - в т. ч. 2 - комнатных | шт. шт. шт. | 88 53 35 |  |

| Организация экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Директор (квалификационный аттестат МС-Э-23-3-8691) | В. Б. Глушков |
| --- | --- |
| Эксперты: |  |
| - схемы планировочной организации земельных участков, заместитель директора (Раздел: 3.2.2.1) (квалификационный аттестат МС-Э-12-2-8318) | В. В. Маренков |